## Slide 1: 数 字 逻 辑 Digital Logic Circuit
丁 贤 庆
ahhfdxq@163.com

## Slide 2: 通知
计算机学院
数字逻辑电路
1、考试时间：1月15号晚上
2、考试题型：
单选，填空，卡诺图化简，
组合电路设计题、时序电路分析题、时序电路设 计题、CMOS电路分析题、
芯片的应用（74LS138, 74LS151,74LS161等）
verilog代码编写和分析
等等
3、第六章有30分左右的考题。

## Slide 3: Home work（P350）
计算机学院
数字逻辑电路
1、期末考试中第六章有30分左右的考题。
2、本次的作业(不用抄题目)
6.3.2
6.3.4
6.3.6
6.3.7
3、实验时间，可以随时答疑。可以回答作业或者课本中疑 难问题。
4、本周五下午3:00-5:00，在敬亭109教师休息室答疑。
5、本周五晚上7:00-9:00，在敬亭109教师休息室答疑。
6、1月21号晚上10点前提交实验报告的电子版到坚果云里。

## Slide 4: 3.3.2 CMOS漏极开路（OD）门和三态输出门电路
1. CMOS漏极开路门
1.）CMOS漏极开路门的提出
输出短接，在一定情况下会产
生低阻通路，大电流有可能导
致器件的损毁，并且无法确定
D
C
B
A
TP2
0
TN2
与非门 G1
TP1
TN1
VDD
VDD
1
输出是高电平还是低电平。
与非门 G2

## Slide 5: （2）漏极开路门的结构与逻辑符号
VDD
A TP1 L
B TN1 1
与非门 G1
L  AB  CD
 AB  CD
漏极开路门输出连接
(a)工作时必须外接电源和电阻; (b)与非逻辑不变
(c) 可以实现线与功能;
A
B
L
漏极 开路输出
电路
VVDDDD
RRPP
LL
AA
BB
与非门与非门 GG11
C
D
与非门 G2
A
B
L
逻辑符号

## Slide 6
C D
RP
VDD
A
B
(2) 上拉电阻对OD门动态性能的影响
Rp的值愈小，负载电容的充电时间 常数亦愈小，因而开关速度愈快。 但功耗大,且可能使输出电流超过允
许的最大值IOL(max）
。
电路带电容负载
1
0
CL
Rp的值大，可保证输出电流不能超 过允许的最大值IOL(max）、功耗小。
但负载电容的充电时间常数亦愈大， 开关速度因而愈慢。
Ip
VO L

## Slide 7: 2.三态(TSL)输出门电路
VDD
L
A
EN
C
P
N
1
0
0
1
1
使能EN | 输入A | 输出L
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
0 | × | 高阻
1
0
0
导通截止
截止导通
0
B 1
0
T截止
T 截止
X
1
逻辑功能：高电平有效的同相逻辑门
0
1
EN A
L

## Slide 8: 第6章 时序逻辑电路
计算机学院
数字逻辑电路
Sequential Logic Circuit

## Slide 9: 6.3 同步时序逻辑电路的设计（期末必考）
    设计同步时序逻辑电路的一般步骤
    同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 10: 6.3 同步时序逻辑电路的设计
计算机学院
数字逻辑电路
给定的逻
由
辑功能建立 原始状态图 和原始状态
表
状态
化简
状态 分配
选择 触发 器类
确定
激励方程组
和
输出方程组
画出
逻辑图
并检查
自启动
同步时序逻辑电路的设计是分析的逆过程,其任务是根据 实际逻辑问题的要求，设计出能实现给定逻辑功能的电路。
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
同步时序电路的设计过程

## Slide 11
计算机学院
数字逻辑电路
下有相同的输出，并转换到同
态称为等价状态。
根据给定的逻辑功能建立原始状态图和原始状态表
①明确电路的输入条件和相应的输出要求，分别确定输入变量 和输出变量的数目和符号。
②找出所有可能的状态和状态转换之间的关系。
③根据原始状态图建立原始状态表。
状态化简-----求出最简状态图 ；
合并等价状态，消去多余状态的过程称为状态化简
等价状态：在相同的输入 一个次态，这样的两个状
I | i | 组合 电路 | k | E | m | j 存储电路 S | O | 

## Slide 12: (3)状态编码（状态分配）；
计算机学院
数字逻辑电路
给每个状态赋以二进制代码的过程。
根据状态数确定触发器的个数，
选择触发器的类型
求出电路的激励方程和输出方程 ；
画出逻辑图并检查自启动能力。
（M:状态数;n:触发器的个数）
2n-1<M≤2n

## Slide 13: 时序电路的设计 最终要转换为组 合电路的设计。
计算机学院
数字逻辑电路
1D Q
C1 Q
CP
J
K
Q
例如：
D
要求解的组合电路

## Slide 14: 时序电路的设计最终要转换为组合电路 的设计。例如此处如果知道D1和D0的表 达式，就可以画出整个的时序电路。
计
算
机学院
数字逻辑电路
可以看出：D1、 D0是触发器现态Q1和Q0的函数。这个很关键。
如果将D触发器 隐藏起来。
再来看看D1，D0 与Q1，Q0之间的 关系式。
Q0
Q1

## Slide 15: 6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
计算机学院
数字逻辑电路
例1 用D触发器设计一个8421 BCD码同步十进制加1计数器。
0000
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
1001
Q3Q2Q1Q0
解答：
8421BCD码：对于十进制数中的0---9中的每位用四位二进制数表示。 加1计数器：每次来一个脉冲，系统就加1。

## Slide 16
计算机学院
数字逻辑电路
D
Q0
D0
Q1
D1
Q2
D2
Q3
D3
D
D
D
找D3、D2、D1、D0对应的表达式

## Slide 17: 6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
计算机学院
数字逻辑电路
例1 用D触发器设计一个8421 BCD码同步十进制加计数器。 8421码同步十进制加计数器的状态表
计数脉 冲CP的 顺序 | 现 |  | 态 |  | 次 态 |  |  | 
 | Qn 3 | Qn 2 | Qn 1 | Qn 0 | Qn+1 3 | Q n+1 2 | Qn+1 1 | Qn+1 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 18
计算机学院
数字逻辑电路
n n QnQn
n+1
1 0 Q3
n+1
Q2
1
Qn+1
n+1
Q0
次 态
现
态
计数脉
冲CP的
顺序 Q3 Q2
(2) 确定激励方程组
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
D
2
D
1 0
D D
激励信号

## Slide 19
计算机学院
数字逻辑电路
n n n n
n+1
n+1 Qn+1
n+1
次 态
现
态
计数脉 冲CP的 顺序
(2) 确定激励方程组
D
D
 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3 | Q2 | 1 | Q0 | 3 | 2 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
D D
输出信号
D3、 D2、 D1、 D0、是触发器现态还是次态的函数？(具体见上页图形) D3、 D2、 D1、 D0是触发器现态的函数

## Slide 20: 画出D3触发器激励信号的卡诺图
计算机学院
数字逻辑电路
0
D3  Qn Qn  Qn Qn Qn
3 0 2 1 0
 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 | 11 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 12 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 13 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 15 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | D3 Qn 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Qn 2 | 
 |  |  |  | Qn 3 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | × |  |  | × |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Q |  | n |  |  |  |  | 

## Slide 21: 画出D2触发器激励信号的卡诺图
计
算 机 学 院
数字逻辑电路
Q3
0
D2  Qn Qn  Qn Qn  Qn Qn Qn
2 1 2 0 2 1 0
 | 10 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 12 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 | 13 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 | 14 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 | 15 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  | n Q1 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 
 |  |  |  |  | n | 1 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | Q | n 2
 |  |  |  |  |  | × × |  |  |  | × |  | × |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | × |  | × |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Q |  |  |  | n |  |  |  |  | 

## Slide 22: 画出D1触发器激励信号的卡诺图
计
算 机 学 院
数字逻辑电路
D1  Qn Qn  Qn Qn Qn
1 0 3 1 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1
 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0
11 |  |  |  |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0

## Slide 23: 画出D0触发器激励信号的卡诺
计
算 机 学 院
数字逻辑电路
图
0
D0  Qn
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0

## Slide 24: 画出逻辑图
计算机学院
数字逻辑电路
CP
RESET
R ＞ 1D R ＞ 1D R ＞ 1D R ＞ 1D C1 C1 C1 C1
+VDD
Q3 FF3 Q2 FF2 Q1 FF1 Q0 FF0
Q3 Q2 Q1 Q0
2 1 0
3 0
Qn Qn Q n
D3  Qn Qn
2 1 0
2 0
Qn Qn Qn
Qn Qn
D2  Qn Qn
2 1
3 1 0
Qn Qn Qn
D1  Qn Qn
1 0
D0  Qn
0
RESET
R ＞ 1D R ＞ 1D R ＞ 1D R ＞ 1D C1 C1 C1 C1
+VDD
Q3 FF3 Q2 FF2 Q1 FF1 Q0 FF0
Q3 Q2 Q1 Q0
CP D3 D2 D1 D0
Q3 Q3
Q2 Q2
Q1
Q1
Q0 Q0
时序电路的设计最终要转换为组合电路的设计。例 如此处知道D3、D2、D1和D0的表达式，就可以画出 整个的时序电路。

## Slide 25
计算机学院
数字逻辑电路
n
n QnQn n+1 n+1
Q2
1
Qn+1
n+1
Q0
0
0
0
0
1 0 0 1
9
1
0
0
1
1 0 0 0
8
0
0
0
1
0 1 1 1
7
1
1
1
0
0 1 1 0
6
0
0 1 0
5
1
0
1
0
0 1 0 0
4
0
0
1
0
0 0 1 1
3
1
0
0
0 0 1
2
0
1
0
0 0 0 1 0
1
1
0
0
0 0 0 0 0
0
次 态
现 态
计数脉 冲CP的
顺序 Q3 Q2
1 0 0 1
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0 0 0 1
3
D
2
D
1 0
D D
输出信号
画出完全状态转换表
10
1
0
1
0
1
0
1
1
11
1
0
1
1
0
1
0
0
12
1
1
0
0
1
1
0
1
13
1
1
0
1
0
1
0
0
14
1
1
1
0
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1 00000 Q3
10100
0111 1
01110
00101
01100
0011
0010
0001
10001

## Slide 26: (3) 画出逻辑图，并检查自启动能力（找出闭合回路）
计算机学院
数字逻辑电路
画出完全状态图
0000 | 0001 | 0010 | 0011
1001 |  |  | 0100
1000 | 0111 | 0110 | 0101
1110
1111
1010
1011
1100
1101
电路从任何一个状态启动 都能进入闭合循环圈中，
所以，电路具有自启动能力。
Q3Q2Q1Q0

## Slide 27
计算机学院
数字逻辑电路
状态图
0/0
0/1
0/0
Q2Q1
思考：已知一个同步时序电路的状态转 换图如图所示，请选用D触发器设计该时 序电路。画出状态转换表，写出激励方 程，画出电路对应的逻辑图。怎么设计？
X/Y
1/0
00
11
01
10
1/1 1/0
1/0
0/0
Q
2
n n
Q
1
X / Y

## Slide 28: 设计思路提示
计算机学院
数字逻辑电路
状态转换真值表
Qn 2 | Qn 1 | X | Qn1 2 | Qn1 1 | Y | 激励信号 | 
 |  |  |  |  |  | D2 | D1
0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 1 0 1 1 1 0 0
0 | 0 | 1 |  |  | 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
现 态
输入
次 态 输出
Q1
D1
Q2
D2
D
D
Q2
n
X
1
Q n
D2 D1 Y
0 1
1 1
1 0
0 1
1 1
0 1
0 0
1 0
组合 电路

## Slide 29: 设计一个串行数据检测器。电路的输入信号A是与时钟脉 冲同步的串行数据，输出信号为Y；要求电路输入信号A出 现110序列时，输出信号Y为1，否则为0。采用JK触发器。
计算机学院
数字逻辑电路
例2:
检测电路
下降沿触发器
A
CP
Y
1
0
1 0 1 0 1 1
A：011001110
Y：000100001
被测序列可重叠
通过A端随机输入一串数：

## Slide 30
计算机学院
数字逻辑电路
例2
设计110序列检测器
a
A=0
A=1
a
b
A=1
A=0 a
c
A=0
A=1
d/1
c
110
b
d
c
状态b表示接收到一个“1”.
状态c表示接收到 “11”.
状态d表示接收到 “110”.
A=0
A=1
a
b
a —— 初始状态; c —— A输入11后;
b—— A输入1后;
d —— A输入110后。
2.）定义输入、输出逻辑状态和每个电路状态的含义；
输入变量：A 状态数：4个
输出变量：Y
解: (1)根据给定的逻辑功能建立原始状态图和原始状态表
1.）确定输入、输出变量及电路的状态数:
（一个输入端A、一个输出端Y）

## Slide 31: （2）列出原始状态转换表
计算机学院
数字逻辑电路
现态 | 次态/输出 | 
 | A=0 | A=1
a | a / 0 | b / 0
b | a / 0 | c / 0
c | d/ 1 | c/ 0
d | a/ 0 | b/ 0
d
c
0/0
1/0
a b
0/0
1/0
0/0
1/0
0/1
1/0
初始状态
S
A/Y

## Slide 32: 2. 状态化简(找出等价状态，消去)
计算机学院
数字逻辑电路
现态 | 次态/输出 | 
 | A=0 | A=1
a | a / 0 | b / 0
b | a / 0 | c / 0
c | d/ 1 | c/ 0
d | a/ 0 | b/ 0
现态 | 次态／输出 | 
 | A=0 | A=1
a | a/ 0 | b /0
b | a / 0 | c/0
c | a/1 | c /0
a
b
c
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1
等价状态：在相同的输入 下有相同的输出，并转换 到同一个次态，这样的两 个状态称为等价状态。
合并等价状态，消去多余状态的过程称为状态化简

## Slide 33: （3）状态分配
计算机学院
数字逻辑电路
令 a = 00，b = 01，c = 11，
0/0
1/0
0/1
1/0
0/0
00
11
01
现态 Q1Q0 | Q n+1 Q n+1 ／Y 1 0 | 
 | A=0 | A=1
00 | 00 / 0 | 01 /0
01 | 00 / 0 | 11 /0
11 | 00 / 1 | 11 /0
1/0
（4） 选择触发器的类型 触发器个数: 两个。
类型：采用对 CP 下降沿敏感的
JK 触发器。
a
b
c
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1

## Slide 34
计算机学院
数字逻辑电路
例如：
1J
＞C
1K
1J
＞C
1K
Q1
X
“1” CP
Q2
Y
Q2
Q1
FF1
FF2
J2=K2=X  Q1
J1=K1=1

## Slide 35
计算机学院
数字逻辑电路
J0
Q0
J0
Q1
K0
J1
K1
K0
K1
J1
找J0、K0、J1、K1对应的表达式

## Slide 36: JK 触发器
计算机学院
数字逻辑电路
翻 转
1 1 0 1
1 1 1 0
置 1
1 0 0 1
1 0 1 1
置 0
0 1 0 0
0 1 1 0
状态不变
0 0 0 0
0 0 1 1
说 明
Qn+1
Qn
K
J
1.特性表
1 0 × 1
1 1 × 0
0 0 0 ×
0 1 1 ×
Qn Qn+1
K
J
2.激励表

## Slide 37: （5） 求激励方程和输出方程
计
算 机 学 院
数字逻辑电路
现态 Q1Q0 | Q1 | n+1 | Q0 |  | n+1 | ／Y
 | A=0 |  |  | A=1 |  | 
00 | 00 / 0 |  |  | 01 /0 |  | 
01 | 00 / 0 |  |  | 11 /0 |  | 
11 | 00 / 1 |  |  | 11 /0 |  | 
Qn
1
Qn
0
状态转换真值表及激励信号
K
K J
1 0
J
1
激励信号
Y
A
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
Qn+1 Qn+1
1 0
0 0
0 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0
0
0
0
1
0
0 × 0 ×
0 × 1 ×
0 × × 1
1 × 0 ×
× 1 × 1
× 0 × 0
求 激 励 方 程 的
第
0 一
种 方 法
1 0 × 1
1 1 × 0
0 0 0 ×
0 1 1 ×
Qn Qn+1
J K
激励表

## Slide 38
计算机学院
数字逻辑电路
0 | 0 | 1 | 0
× | × | × | ×
J
1
A
Q
n
1
Q
n
0
卡诺图化简得
激励方程
Y  Q1 A
输出方程
×
×
×
×
×
×
0
1
K1
A
Q1
n
Q
0
n
0 | 0 | 0 | 0
× | × | 0 | 1
Y
A
Q
1
n
Q
n
0
0 1 × ×
× × × ×
×
×
0
1
×
×
0
1
J0
K0
A
Q1
n
Q
n
0
A
Q1
n
Q
n
0
J  A
0
K  A
0
1 0
J  Q A
K1  A
求 激 励 方 程 的 第 一 种 方 法

## Slide 39
计算机学院
数字逻辑电路
（6） 根据激励方程和输出方程画出逻辑图,并检查自启动能力
FF0
A
CP
1J
＞C1 1K
FF1
1J
＞C1 1K
Y
Q0
Q1
激励方程
1
Y  Q A
输出方程
J  Q A K  A
1 0
J  A
0
1
K  A
0

## Slide 40
计算机学院
数字逻辑电路
10
00
01
11
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
1
Y  Q A
输出方程
Y  Q Q A
1 0
能自启动
检查自启动能力和输出是否只有一处输出为1.
Y  1
1
A=0 Q
n+1= 00
0
n+1
Q
A=1
Y  0
J  A
0
K  A
0
1
Q
n+1 = 11
0
n+1
Q
画出完全状态转换表 当 Q Q= 10时 1 0 Qn1  JQn  KQn J  Q A K  A 1 0 1 | 现态 Q1Q0 | Q n+1 Q n+1 ／Y 1 0 | 
 |  | A=0 | A=1
 | 00 | 00 / 0 | 01 /0
 | 01 | 00 / 0 | 11 /0
 | 11 | 00 / 1 | 11 /0
 | 10 | 00/1 | 11/0

## Slide 41
计算机学院
数字逻辑电路
Y卡诺图化简得
1
Y  Q A
输出方程
Y
Q
n
1
Q
n
0
求 激 励 方 程 的 第 一 种 方 法
10
00
01
11
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/0
00
11
01
0 | 0 | 0 | 0
×1 | × | 0 | 1
Y卡诺图
A
Y卡诺图中有两个地方出现了1.使输出1指代不明。要修订。

## Slide 42
计算机学院
数字逻辑电路
FF0
A
CP
1J
＞C1 1K
FF1
1J
＞C1 1K
Y
Q0
Q1
1
输出方程 Y  Q A
Y  Q Q A
1 0
修改电路
卡诺图化简去掉无关项
Y
A
Q
n
1
Q
n
0
0 | 0 | 0 | 0
×01 | × | 0 | 1